Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | B 35 S |
| --- | --- |
| Categoria | 202 |
| Tipo Prodotto | Blocchiera fissa manuale |
| Marca | / |
| Modello | B 35 S |
| Caratteristiche tecniche | VIBROPRESSA FISSA MANUALE “B 35 S” - versione elettrica Telaio robustissimo isolato dalle vibrazioni mediante speciali dispositivi antivibranti – I componenti meccanici sono stati studiati per semplificare al massimo l’assistenza, permettendo interventi rapidi sugli organi da riparare, senza bisogno di smontaggio complessi o di personale specializzato. I manufatti che la macchina può produrre sono: blocchi forati, blocchi solidi, cordoli stradali, volterrane, ecc. (elementi nei modelli più standard più semplici). SISTEMA VIBRANTE : speciale sistema vibrante, meccanico azionato da motore elettrico, ad altissima frequenza costituito da 1 vibratore elettrico installato sotto il piano vibrante dello stampo. L’azione combinata di vibrazione e compressione a gravità, permette di produrre elementi ad altissima resistenza. SOLLEVAMENTO STAMPO E CONTROSTAMPO: manuale -meccanico tramite sistema controbilanciato a leva ALIMENTAZIONE IMPASTO NELLO STAMPO: manuale MOTORE ELETTRICO: potenza installata: 0,2 KW – multivoltaggio 240/400 V – 50/60 Hz (motore diesel su richiesta) AREA DI LAVORO : 30 x 40 cm ALTEZZA MANUFATTI : da 20 a 25 cm CICLO DI LAVORO: circa 45/60 secondi PRODUZIONE IN 8 ORE: circa 700 blocchi 20x20x40 cm (quantità di riferimento e variabile in funzione del tipo e delle dimensioni dei manufatti da produrre) |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | circa 40/50 giorni dalla data dell’ordine |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | 12 mesi dal ritiro |
| Pagamento: | 30% all’ordine |
|  | 70% ad avviso di merce pronta per il ritiro |