Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | B 65 BASE |
| --- | --- |
| Categoria | 202 |
| Tipo Prodotto | Blocchiera fissa idraulica |
| Marca | / |
| Modello | B 65 BASE |
| Caratteristiche tecniche | VIBROPRESSA FISSA IDRAULICA “B 65 BASE” MACCHINA COMANDATA DA OPERATORE AL PANNELLO DI COMANDO/CONTROLLO Blocchiera fissa, completamente idraulica per la produzione di manufatti in cemento tramite tavole di legno. La serie di manufatti che la macchina può produrre è infinita: pavé, pavé autobloccanti, blocchi solidi e forati, cordoli stradali, canne fumarie, volterrane per solai, prolunghe per pozzetto, ecc. TELAIO monolitico robustissimo isolato dalle vibrazioni mediante speciali dispositivi antivibranti – I componenti idraulici e meccanici sono stati studiati per semplificare al massimo l’assistenza, permettendo interventi rapidi sugli organi da riparare, senza bisogno di smontaggi complessi o di personale specializzato. CIRCUITO IDRAULICO costituito da una centralina idraulica che attiva i seguenti elementi: - sollevamento stampo e controstampo per operazioni di sformatura - compressione di sformatura La doppia guida su stampo e controstampo permettono un perfetto allineamento e garantiscono un’altezza uniforme dei manufatti per ciascuna stampata. SISTEMA VIBRANTE costituito da 2 speciali vibratori elettrici ad altissima frequenza installati sotto il piano vibrante dello stampo. L’azione combinata di vibrazione e compressione idraulica permette di produrre elementi ad altissima resistenza. ALIMENTAZIONE IMPASTO allo stampo: l’impasto viene versato direttamente nella cassa dello stampo manualmente dall’operatore. DISTRIBUZIONE IMPASTO: l’impasto viene distribuito direttamente sulla superficie stampo dall’operatore tramite apposito dispositivo in dotazione alla macchina CONTROSTAMPO: la movimentazione in avanti e indietro del controstampo per le operazioni di alimentazione impasto allo stampo e successiva distribuzione viene fatta manualmente dall’operatore, in modo da avere lo spazio necessario per la completa gestione di tutte le operazioni sullo stampo. ESTRATTORE: per la movimentazione di 1 tavola con prodotti freschi provenienti dalla vibropressa e per il successivo prelievo e trasporto alla zona di essiccazione. Spostamento tavole sull’estrattore: manuale, gestito direttamente dall’operatore POTENZA INSTALLATA : un solo motore elettrico da 4 KW – multivoltaggio e multifrequenza 240/400 V – 50/60 Hz. Il motore elettrico alimenta solamente la pompa del sistema idraulico, perciò i consumi di energia elettrica sono ridotti al minimo PANNELLO ELETTRICO: comandi start/stop/emergenza, controllo della pressione idraulica e gestione tempo di vibrazione AREA DI LAVORO : 55 x 45 cm. ALTEZZA MANUFATTI : da 5 a 25 cm. CICLO DI LAVORO: ogni circa 50/60 secondi , comandato da operatore al pannello di controllo/comando PRESSIONE DI ESERCIZIO: 100/150 bar PRODUZIONE IN 8 ORE : circa 1000 blocchi 20x20x40 cm e circa 100/120 m2 di pavé (quantità variabili in relazione al tipo e alle dimensioni del manufatto da produrre, alle materie prime locali e alla continuità del ciclo di lavoro gestito totalmente dall’operatore) |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | circa 80 giorni dalla data dell’ordine |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | 12 mesi dal ritiro |
| Pagamento: | 30% all’ordine |
|  | 70% ad avviso di merce pronta per il ritiro |