Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | C 110S |
| --- | --- |
| Categoria | 202 |
| Tipo Prodotto | Blocchiera fissa semiautomatica o automatica |
| Marca | / |
| Modello | C 110S |
| Caratteristiche tecniche | BLOCCHIERA FISSA “C 110 S ” SEMIAUTOMATICA O AUTOMATICA CON CICLI DI LAVORO GESTITI DA OPERATORE AL PANNELLO DI COMANDO / CONTROLLO – CICLO DI VIBRAZIONE AUTOMATICO. Telaio robustissimo realizzato secondo un nostro progetto esclusivo “monolitico” con il minimo di parti saldate o imbullonate ed isolato dalle vibrazioni mediante speciali dispositivi antivibranti I componenti idraulici sono stati studiati per semplificare al massimo l’assistenza, permettendo interventi rapidi sugli organi da riparare, senza bisogno di smontaggi complessi o di personale specializzato. La serie di manufatti che la macchina può produrre è infinita : pavé, tutti i tipi di blocchi solidi e forati nelle varie misure, cordoli stradali, canne fumarie, volterrane per solai, prolunghe pozzetto, elementi decorativi, ecc. CIRCUITO IDRAULICO: costituito da una centralina idraulica e da una rete di distribuzione dell’olio tramite tubi ad alta pressione e relativi regolatori di pressione con blocchetti di distribuzione, valvole, regolatori di pressione che attivano le seguenti funzioni: - sollevamento stampo - sollevamento controstampo - compressione - movimentazione cassetto di alimentazione impasto - estrazione/movimentazione delle tavole - gestione dell’elevatore tavole - regolazione idraulica (livellamento) del cassetto/tramoggia con lo stampo - apertura tramoggia di alimentazione SISTEMI DI GUIDA: doppie guide per stampo e controstampo che consentono un perfetto allineamento e una uniforme altezza dei manufatti. SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ALTEZZE DEI MANUFATTI: sistema meccanico a vite con doppi dadi di fine corsa e registrazione per lo stampo e controstampo. SISTEMA DI VIBRAZIONE gestito elettronicamente da INVERTER, costituito da: stampo: 2 speciali vibratori elettrici ad altissima frequenza, installati al di sotto della tavola vibrante sistema vibrante per uniforme riempimento della cassa stampo - controstampo: 1 vibratore speciale elettrico ad altissima frequenza installato sulla struttura del controstampo L’azione combinata (vibrazione e compressione idraulica) permette di produrre elementi ad altissima resistenza e di qualità. TRAMOGGIA DI SERVIZIO a bordo macchina per l’alimentazione dell’impasto al cassetto di distribuzione – apertura bocca di scarico a comando idraulico, vibratore elettrico. CASSETTO DI DISTRIBUZIONE IMPASTO a comando idraulico tramite 2 cilindri per l’alimentazione dell’impasto all’interno dello stampo, dotato di cuscinetti a due vie di guida che scorrono entro guide speciali ad alta precisione. Il cassetto è dotato di GRIGLIA di distribuzione impasto. SPAZZOLA DI PULIZIA CONTROSTAMPO: il cassetto è dotato di spazzola per la pulizia del controstampo, cioè ad ogni ciclo di riempimento il controstampo viene automaticamente pulito. BARRE DI TORSIONE INDIPENDENTI: lo stampo ed il controstampo sono dotati di sistemi indipendenti di centraggio e livellamento forzato per le fasi di sollevamento ed abbassamento, realizzati secondo “sistema a barre di torsione”. SISTEMA DI REGOLAZIONE ALTEZZA CASSETTO/TRAMOGGIA: costituito da un telaio recante doppie guide di scorrimento per l’allineamento del gruppo con l’altezza degli stampi. Azionamento idraulico. ESTRATTORE IDRAULICO: per tavole con prodotto fresco provenienti dalla blocchiera, completo guide anti-frizione per lo slittamento delle tavole, di gruppo idraulico di estrazione/alimentazione tavole dotato di 2 slitte laterali con serie di denti di spinta a passo fisso per la movimentazione delle tavole. Capacità di 3 tavole. DISTRIBUTORE/ACCUMULATORE: tavole vuote alla macchina con sistema di spinta integrato con quello idraulico dell’estrattore per creare sincronismo ed un passo costante. Completo di una serie di denti di spinta a passo fisso collegati con quelli dell’estrattore e guide anti-frizione per lo slittamento delle tavole. QUADRO COMANDI: consolle di comando per l’operatore con inverter per i vibratori dello stampo, con distributore idraulico dotato di apposite leve per la gestione delle varie funzioni della macchina, pulsanti di attivazione vibrazione, pulsante di emergenza, controllo della pressione e regolazione della vibrazione. RADIATORE: per raffreddamento olio. POTENZA INSTALLATA: 20 KW (multivoltaggio 240/400 V – 50/60 Hz) ALTEZZA MANUFATTI: da 5 a 35 cm CICLO DI LAVORO: circa 45 sec - ciclo di lavoro comandato da operatore PRESSIONE DI LAVORO: 100/150 bar PRODUZIONE IN 8 ORE: circa da 5.000 e circa 350/400 m2 di pavé (quantità variabili in funzione della dimensione e del tipo degli elementi da produrre, delle materie prime locali, del ciclo di lavoro comandato dall’operatore). |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | circa 60 / 80 giorni dalla data dell’ordine |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | 12 mesi dal ritiro |
| Pagamento: | 30% all’ordine |
|  | 70% ad avviso di merce pronta per il ritiro |