Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | BONGIOANNI5l55 |
| --- | --- |
| Categoria | 301 |
| Tipo Prodotto | Laminatoio |
| Marca | Bongioanni |
| Modello | 5 L 55 |
| Caratteristiche tecniche | Laminatoio con rulli 700x600 con camicie ricambiabili, attualmente all' 80% dello spessore. Supporti con cuscinetti a rulli con speciale e sicura protezione dalla polvere. La costruzione scatolata e nervata in modo da ottenere la massima compattezza e resistenza unitamente ad ottime caratteristiche antivibranti. Motore Brown Boveri asincrono trifase tipo MSA V116 - HP 78 - KW 40 - N. 1000 - HZ 50 - VA 380. Rettifica automatica Bongioanni 12 RA: La rettifica automatica è costituita da un supporto a costruzione antivibrante sul quale scorre in senso trasversale il carrello portamola. Lo scorrimento trasversale automatico avviene grazie ad una coppia di viti senza fine con alle estremità due fine corsa. La mola di diametro 305 mm. è montata fra due supporti ed il suo montaggio e smontaggio è molto agevole non richiedendo lo sfilamento dei cuscinetti dei supporti. Le macchine sono state revisionate. |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | pronta |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | Viste e piaciute |
| Pagamento: | da definirsi |