Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | B 65 S |
| --- | --- |
| Categoria | 202 |
| Tipo Prodotto | Blocchiera fissa idraulica |
| Marca | / |
| Modello | B 65 S |
| Caratteristiche tecniche | VIBROPRESSA FISSA IDRAULICA “B 65 S” COMANDATA DA OPERATORE AL PANNELLO DI COMANDO/CONTROLLO. Blocchiera semiautomatica fissa, completamente idraulica per la produzione di manufatti in cemento su tavole di legno. La serie di manufatti che la macchina può produrre è infinita: pavé, blocchi solidi e forati, cordoli stradali, canne fumarie, volterrane per solai, prolunghe per pozzetto, ecc. TELAIO monolitico robustissimo isolato dalle vibrazioni mediante speciali dispositivi antivibranti – I componenti idraulici sono stati studiati per semplificare al massimo l’assistenza, permettendo interventi rapidi sugli organi da riparare, senza bisogno di smontaggio complessi o di personale specializzato. CIRCUITO IDRAULICO : costituito da una centralina idraulica che attiva le seguenti operazioni: vibrazione, sollevamento stampo e controstampo, movimento controstampo per sformatura, movimentazione delle tavole in uscita dalla macchina (opzionale in entrata). Doppia guida su stampo e controstampo permettono un perfetto allineamento ed una uguale altezza dei manufatti. SISTEMA VIBRANTE : costituito da speciali vibratori idraulici ad altissima frequenza installati sotto il piano vibrante dello stampo. L’azione combinata (vibrazione e compressione idraulica) permette di produrre elementi ad altissima resistenza. TRAMOGGIA con apertura bocca di scarico manuale per il contenimento e scarico impasto direttamente nello stampo (l’impasto sarà distribuito uniformemente nello stampo dall’operatore addetto alla macchina). CONTROSTAMPO: movimentazione idraulica in avanti e indietro del controstampo per le operazioni di alimentazione impasto allo stampo e successiva distribuzione, in modo da avere lo spazio necessario per la completa gestione di tutte le operazioni sullo stampo. ESTRATTORE: per la movimentazione di 3 tavole con prodotti freschi provenienti dalla vibropressa e per il successivo prelievo e trasporto alla zona di essiccazione. Spostamento tavole sull’estrattore: idraulico, gestito tramite apposita leva direttamente dall’operatore POTENZA INSTALLATA : un solo motore elettrico da 7,5 KW – multivoltaggio e multifrequenza 240/400 V – 50/60 Hz. Il motore elettrico alimenta solamente la doppia pompa del sistema idraulico, perciò i consumi di energia elettrica sono ridotti al minimo PANNELLO ELETTRICO: comandi start/stop/emergenza, controllo della pressione idraulica AREA DI LAVORO DELLO STAMPO: 65 x 50 cm. ALTEZZA MANUFATTI : da 5 a 25 cm. CICLO DI LAVORO: ogni 50/60 secondi, comandato dall’operatore al pannello di controllo/comando PRODUZIONE: circa 1.900 blocchi 20 x 20 x 40 cm e circa 140/160 m2 di pavé per 8 ore di lavoro (quantità di riferimento variabili in relazione al tipo di manufatto da produrre e alla continuità del ciclo di lavoro comandato da operatore) |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | circa 80 giorni dalla data dell’ordine |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | 12 mesi dal ritiro |
| Pagamento: | 30% all’ordine |
|  | 70% ad avviso di merce pronta per il ritiro |