Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | BLOC 1700 |
| --- | --- |
| Categoria | 202 |
| Tipo Prodotto | Blocchiera mobile manuale |
| Marca | / |
| Modello | BLOC 1700 |
| Caratteristiche tecniche | BLOCCHIERA MOBILE A COMANDO MANUALE “BLOC 1.700” Macchina mobile per la produzione di manufatti vari in cemento con altezza variabile da 20 a 25 cm. Struttura: monolitica e fortemente robusta Sistema di vibrazione: sistema vibrante meccanico sullo stampo ad azionamento elettrico Sistema di sollevamento stampo/controstampo: sistema meccanico di sollevamento dello stampo e del controstampo ad azionamento manuale tramite doppia leva con contrappeso Alimentazione impasto: riempimento e distribuzione impasto manuale Avanzamento macchina: manuale tramite 4 ruote vulkollan Sterzo: meccanico con 5° ruota ad inserimento, ad azionamento manuale Potenza installata: 0,95 KW – motore elettrico multifrequenza 240/400 V – 50/60 Hz Quadretto elettrico: per la gestione manuale delle funzioni di Start/Stop – comandi di vibrazione – emergenza Area di lavoro: cm 85x50 Ciclo di produzione: circa 45/60 secondi Produzione in 8 ore: circa 1.600 / 2.000 blocchi 20x20x40 cm (dati indicativi variabili in base al tipo e alle dimensioni degli elementi da produrre) |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | circa 30 giorni dalla data dell’ordine |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | 12 mesi dal ritiro |
| Pagamento: | 30% all’ordine |
|  | 70% ad avviso di merce pronta per il ritiro |