Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | MIC10.000 |
| --- | --- |
| Categoria | 202 |
| Tipo Prodotto | Blocchiera mobile semiautomatica o automatica |
| Marca | / |
| Modello | MIC10.000 |
| Caratteristiche tecniche | BLO BLOCCHIERA MOBILE “MIC 10.000” SEMIAUTOMATICA O AUTOMATICA (CON PIASTRA DI ACCIAIO PER LA PRODUZIONE ON-BOARD) Macchina mobile, SEMIAUTOMATICA – COMANDATA DA OPERATORE, per la produzione di vari tipi di manufatti in cemento con altezza variabile da 5 a 30 cm (blocchi solidi, blocchi forati, pavé autobloccanti, piastre da pavimentazione, blocchi decorativi per recinzioni, cordoli stradali, volterrane per solai, prolunghe per pozzetto, ecc.). Struttura monolitica e fortemente robusta, protetta dalle vibrazioni con appositi dispositivi antivibranti Sistema di vibrazione: il sistema vibrante è guidato da motore idraulico in modo da essere completamente regolabile in intensità e in velocità per ottenere una vibrazione molto forte. - N. 2 vibratori laterali sullo stampo ad azionamento idraulico - N. 1 vibratore sul controstampo ad azionamento idraulico. - Controllo della pressione. Sistema idraulico: comprendente l’unità idraulica centrale con doppia pompa e l’impianto di distribuzione per l’azionamento delle seguenti funzioni tramite apposita leva comandata da operatore: - sollevamento stampo e controstampo - avanzamento cassetta rifornitrice dell’impasto per alimentazione stampo - avanzamento macchina - comando sterzo - comando piastra di acciaio per produzione on-board Oil Cooler: installato a bordo macchina per il raffreddamento dell’olio del circuito idraulico Avanzamento sterzo macchina regolabile: 3 ruote di cui 2 folli ricoperte in gomma e la 3° centrale in acciaio facente parte del gruppo idraulico di trazione e sterzo Sterzo: sistema idraulico integrato sulla 3° ruota centrale Piastra di produzione in acciaio per produrre “on board” i manufatti, con dispositivo idraulico per il successivo deposito a terra dei manufatti stessi, avanzamento della piastra idraulico. Tramoggia di servizio: capacità circa 400 lt – a bordo – con apertura di scarico idraulica, completa di dispositivo per apertura meccanica benna rifornitrice Cassetto di alimentazione calcestruzzo: movimentazione idraulica tramite 4 ruote regolabili, struttura dotata di griglia idraulica mobile per distribuzione uniforme del calcestruzzo Telaio di supporto cassetto: struttura fortemente robusta con sistema di regolazione e posizionamento del telaio in funzione dell’altezza dello stampo e del manufatto da produrre Operatore: “on board” con sedile regolabile e consolle comandi Potenza installata: 1 solo motore da 15 KW - 240/400 V - 50/60 Hz per azionamento pompe olio. Macchina completamente idraulica Area di lavoro : cm 125x55 Pressione idraulica di esercizio: 100 / 150 bar Ciclo di produzione: circa ogni 35/45 secondi – ciclo di produzione completamente comandato e controllato da operatore Produzione in 8 ore di lavoro: circa 3.000 / 4.000 blocchi 20x20x40 cm (quantità variabili in funzione della dimensione e del tipo di elementi da produrre e del ciclo di lavoro comandato da operatore) |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | circa 60 giorni dalla data dell’ordine |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | 12 mesi dal ritiro |
| Pagamento: | 30% all’ordine |
|  | 70% ad avviso di merce pronta per il ritiro |