Scheda Tecnica Prodotto

| Cod. prodotto | BLOC 6.000 |
| --- | --- |
| Categoria | 202 |
| Tipo Prodotto | Blocchiera mobile semiautomatica |
| Marca | / |
| Modello | BLOC 6.000 |
| Caratteristiche tecniche | BLOCCHIERA MOBILE SEMIAUTOMATICA “BLOC 6.000” Macchina mobile per la produzione di elementi in cemento con altezza variabile da 20 a 30 cm (blocchi solidi e forati, cordoli stradali, volterrane per solai, ecc.) Struttura: telaio molto robusto, con isolamento contro le vibrazioni tramite dei tamponi antivibranti. Grazie alle robuste guide sullo stampo e sul contro stampo si ottiene un allineamento perfetto e un’altezza costante degli elementi prodotti. Sistema di vibrazione: sistema di vibrazione meccanica a frequenza molto elevata posto sullo stampo, comandato da motore elettrico. Grazie all’azione combinata di vibrazione a frequenza molto elevata sullo stampo e alla pressione idraulica del controstampo, gli elementi prodotti sono caratterizzati da un elevato livello di resistenza Sistema di sformatura idraulico di sollevamento dello stampo e del controstampo Sistema idraulico costituito dalla centrale idraulica e azionante le seguenti funzioni: sollevamento dello stampo, sollevamento del controstampo, sformatura, avanzamento della macchina e gestione della direzione Avanzamento: idraulico (3 ruote) Variazione di direzione: idraulica sulla 3° ruota centrale, ad azionamento manuale Potenza installata: 6,5 KW – 240/400 V – 50/60 Hz Quadretto elettrico: per la gestione manuale delle funzioni di Start/Stop – emergenza Area di lavoro: cm 125x50 Ciclo di produzione: circa 45/60 secondi Produzione in 8 ore: circa 2.800 / 3.000 blocchi 20x20x40 cm(dati indicativi variabili in base al tipo e alle dimensioni degli elementi da produrre e dipendenti dal ciclo di lavoro comandato da operatore) |
| Condizioni di vendita |  |
| Prezzo: | A richiesta |
| Consegna: | circa 50 giorni dalla data dell’ordine |
| Resa della merce: | franco partenza |
| Garanzia: | 12 mesi dal ritiro |
| Pagamento: | 30% all’ordine |
|  | 70% ad avviso di merce pronta per il ritiro |